## Slide 1: カメラ評価治具仕様
2023/1/16
技術開発部 池田

## Slide 2: 要件
以下を定量評価できる治具となっていること
・露光時間
・露光タイミング
・撮影開始から実際に露光開始までの遅延時間

## Slide 3: 機能
ノートPCから開始指示およびパラメータ読書きのできる機能
  設定可能なパラメータ
    発光パターンの選択
    発光の遷移時間：1/30～1/10,000 sec
    発光Start / Stopのステータス
  読取り可能なパラメータ
    現在の設定値
    現在発光している箇所の情報
外部トリガ（GPIO）で開始指示を与えられる機能
※GPIOがHighかつノートPCからStartの書込みがある場合にパターン発光の実行

## Slide 4: 構成
LEDパネル
制御CPU（ESP32-xxxx）
ノートPC
WiFi or BLE
制御回路
（LEDドライバ、FPGA、etc）
SPI or I2C
カメラ基板, etc
新規製作部分
GPIO（Enableピン）

## Slide 5: 発光パターン１：１か所だけ発光させるパターン

## Slide 6: 発光パターン２：１列を発光させるパターン

## Slide 7: 補足
LEDパネルの基板色は黒または黒に近い色にする
→LEDの光を目立たせるため
LEDパネルの隅に上下左右が判別できるようなスリットを入れる
→画像処理でパネル位置を見つけるため